## Slide 1
ASCEND 910B · HG-KDA
从硬件证据到可验证的算子优化
方法闭环与会议算子阶段结果
7 项默认验收达标 · 1 项确定性条件达标 · 2 项补充 NPU 对照
报告中的 0.8× 是项目验收线；超过 1× 才代表快于 PyTorch。
数据截至 2026-10-28｜固定 FlagGems／FlagTree 与 KGS 完整调用评测

## Slide 2
第一部分｜方法
HG-KDA 把硬件观察接到可验证的代码改动
老师提供成对 profiling 工作流；我们的增量是把指标计算、结构化诊断、热点筛选和经验约束接入同一优化闭环。
① 成对采集
同一输入下对照候选与 PyTorch；核对设备、输入和目标 kernel。
→
② 指标结构化
脚本汇总搬运字节／指令、Vector／Scalar／MTE时间、等待与冲突；计算比值和平均搬运粒度。
→
③ 机制定位
组织源码、TTIR／bcmlir、真机指标与参考 Roofline；筛选目标 kernel 的热点指令并映射源码位置。
→
④ 形成假设
Agent结合算子类型和经验知识提出方向；阈值只触发待验证假设，不直接证明瓶颈。
→
⑤ 完整验证
候选经过 KGS 正式合同、扩展语义和实际计时；复采证据检查预测，保留失败与来源。
脚本做可重复的采集、聚合、筛选和校验；模型结合证据判断并选择修改；KGS 决定候选是否通过。
当前限制：经验 Roofline 不是物理峰值模型；0.7／0.5 等阈值是经验提示；热点映射不等于完整关键路径因果重建。
依据：tools/profiling/hgkda 与老师提供的 msprof-op-compare.zip 工作流；当前为脚本＋知识＋Agent调用的组合，不是完全自动的独立诊断器。

## Slide 3
第一部分｜算子例子
matmul_bias_activation：从对照指标走到复测
这个例子用于展示三步闭环的可执行性；入选源码复现了已有成功方案，不是本轮新发现。
起点与结果
起点 0.865× → 候选 0.884×（相对 PyTorch） 同 15 个 case 的实际延迟改善 1.023×
Agent选择的动作
共享相邻输出块的 B；尝试改变输出 tile 复用方向。候选使用通用模板生成。
验收
起点与候选均 42/42 正式通过，另有 18＋24 项补充检查通过。
复采后的观测 | 候选／起点 | 能支持的判断
GM／L2／L1总字节 | 约 1.00× | 总流量基本没变
UB读写；Vector读UB | 0.831×；0.727× | 片内访问和尾部处理组织发生变化
AIV MTE2指令；平均搬运粒度 | 0.818×；1.217× | 搬运指令减少、单条平均搬运更多
静态bcmlir copy／alloc | 5处 → 4处 | 静态分配点减少；不能单独证明因果
解释边界：候选仍略慢于 PyTorch（0.884×）；模拟器只导出部分指令／源码映射后异常退出，不能称为完整关键路径分析。
来源：operators/campaigns/agent-demo-20261027/三步演示-核验版.md。候选源码与历史成功源码同字节，本批证明的是新采集和工作流复现。

## Slide 4
第二部分｜新达标算子
会议指定 FlagGems 算子：7 项默认条件达标
性能均为 KGS 完整调用 walltime 相对等价 PyTorch 参考的几何平均；Excel 历史值与固定 FlagGems 实测分别列出。
算子 | Excel原记录 | FlagGems实测 | 优化版 | 主要验证／改动
value_selecting_reduction_backward | 0.4935× | 0.759× | 1.635× | 96项完整通过；布局修复
scatter_add | 精度失败 | 0.258× | 1.900× | 18＋18项；分段扫描修复动态范围
uniform | 精度通过 | 0.141× | 1.325× | 18项；标准Philox逐位通过
rad2deg_ | 精度失败 | 失败33/36 | 1.117× | 36＋18项；原地语义与启动
upsample_bilinear2d | 精度失败 | 编译／布局失败 | 0.915× | 24＋48＋36项；连续行分块
log10_ | 精度失败 | 失败33/36 | 0.875× | 36＋42＋12＋9项；stride与搬运
selu_ | 精度失败 | 0.119× | 0.837× | 36＋42＋12＋9项；分块与精度安排
注意：0.8× 是项目门槛；0.837–0.915× 仍低于 PyTorch 的 1.0×。selu_另有扩展批次0.898×，按来源分列，不跨批次平均。
来源：operators/会议10算子最终验收-20261026.md。完整门禁和固定版本见该报告及对应 campaign。

## Slide 5
第二部分｜验收边界
剩余 3 项要按参考条件单列
会议10项的正式结论是 7 项默认达标、1 项确定性条件达标、2 项完成补充 NPU 分解对照。
算子 | Excel／原版 | 报告中的性能数值 | 结论
cumulative_trapezoid | 精度失败 | 0.812×（确定性条件） | 确定性33/33；默认参考重复结果不自洽，不能列默认达标
fractional_max_pool3d | 0.0266×；FlagGems扩展16/27 | 17.683× CPU回退；10.066× NPU分解 | 9/9正式＋27＋30补充；CPU回退分数不当作原生NPU性能
_conj_physical | 精度失败；新接口原版失败 | 47.170× CPU回退；2.296× NPU分解 | 14/14正式＋34补充；只作补充分解对照
确定性条件
累计积分需在隔离进程显式启用官方确定性算法；默认参考仍阻塞。
CPU回退参考
池化与共轭的大倍数来自含CPU回退的参考。NPU分解由多项NPU原语组成，也不是官方单kernel对照。
来源：operators/会议10算子最终验收-20261026.md；operators/campaigns/acceptance-three-20261026/精简汇报.md。

## Slide 6
第二部分｜FlagGems-SGLang
SGLang 五项分开报告
本组没有对应 Excel 列；只有 gelu_and_mul 建议继续做 HG-KDA 深入优化。
算子 | FlagGems-SGLang | 优化版／PyTorch | 评测 | 主要优化／口径 | 状态
gelu_and_mul | 0.068× | 2.271× | 19＋18＋15＋9项通过 | 对齐本机GELU公式；连续二维分块 | 已交付；活跃优化对象
moe_sum_reduce | 0.965× | 1.624× | 两次8项正式；36项扩展 | 融合归约；修复非连续布局 | 已交付；生成＋Codex修复
per_token_quant_int8 | 2.085× | — | 原版19/19 | 原版体检已超过PyTorch | 归档，不重复优化
rotary_embedding | 2.130× | — | 原版9/9 | 原版体检已超过PyTorch | 归档，不重复优化
silu_and_mul_masked | 28.947×¹ | — | 参考口径观察 | 组合PyTorch参考含循环和.item()同步 | 不作公平融合kernel结论
¹ silu_and_mul_masked 的 28.947× 是带循环与同步的组合参考，不作为公平融合 kernel 的加速结论。
来源：docs/实验归属与汇报口径.md；operators/campaigns/night-20261021-v3/精简汇报.md。